## Slide 1
AI / 자동화 활용 사례 공유
AP 설계팀의 Hardware Debugging Process 자동화
기존 데이터 자산 + 도메인 이해 + 단순한 도구 = 전문가의 반복 작업 제거
TEAM
AP 설계팀 SW 담당
DURATION
60분
DATE
2026

## Slide 2
TODAY'S STORY
오늘의
이야기
문제 발굴부터 솔루션까지,
그리고 당신 팀에서의 적용까지
1
문제: HW 디버깅 병목
칩이 나왔다. 버그가 있다. 담당자 의존 구조의 병목
2
사전 준비: 데이터 자산화
자동화 이전에 쌓아온 인프라의 가치
3
솔루션: 무엇을 만들었나
아키텍처 + 라이브 데모
4
프레임워크: 당신 팀에서도
자동화 기회를 발굴하는 3가지 질문

## Slide 3
PART 1 · 문제
HW 디버깅이란 무엇인가
칩이 처음 나왔다. 6개월, 수백억 원.
그런데 버그가 있다. 어디서, 왜 발생했는지 찾아야 한다.
💡
버그 발생
Silicon 동작 이상
▶
📥
Scandump
칩 상태 덤프
▶
📄
Regbank 생성
수 MB 레지스터 파일
▶
🔍
수동 분석
전문가가 직접
▶
✅
원인 파악
디버깅 완료
⚠️ 담당자가 각자 보유한 스크립트로 분석해야 한다.
그런데 이슈가 담당자에게 할당되어야 비로소 분석이 시작된다. 이 구조가 병목이다.

## Slide 4
PART 1 · 문제
디버깅 병목: 담당자 의존 구조
⚠️ BEFORE — 기존 구조
🐛
이슈 발생
버그가 리포트된다
↓
🔎
담당자 찾기
어느 블록 담당자에게 할당해야 하나?
병목 ①
↓
⏳
담당자 대기
담당자가 시간 내야 분석 시작 가능
병목 ②
↓
📜
개인 스크립트 실행
각 담당자마다 다른 스크립트 보유
✅ AFTER — 자동화 시스템
🐛
이슈 발생
버그가 리포트된다
↓
🖥️
Web UI에서 바로 확인
담당자 할당 없이 누구나 즉시 분석 결과 열람
누구나 · 즉시
담당자를 찾고 대기하는 과정 없이
이슈 발생 즉시 분석 결과 확인 가능

## Slide 5
PART 2 · 자산화
전제조건: Spec 데이터 자산화
이번 시스템이 가능했던 이유는
설계팀 Spec 데이터를 미리 DB로 자산화해두었기 때문이다.
🗄️
Spec 데이터 DB 구축
레지스터 명세, 필드 정의, 기대값을
구조화된 DB로 축적
⏳
당시엔 활용처가 불명확했다
바로 쓸 곳은 없었지만,
꾸준히 쌓아왔다
⚡
이 자산이 없었다면 불가능
Regbank와 대조할 기준 데이터가 없으면
자동화 자체가 성립하지 않는다
💡 핵심 인사이트
지금 당장 쓸모없어 보이는 데이터 수집이
미래의 자동화 가능성을 결정한다.
AI Agent / 자동화를 원한다면,
먼저 데이터를 자산화해야 한다.
SPEC DB + REGBANK 연결
Spec DB
기대값/필드 정의
+
Regbank
실제 덤프 데이터
=
자동화
가능성
HW 팀은 Regbank를 항상 생성하고 있었다
→ 두 자산을 연결하는 것이 이번 시스템의 핵심

## Slide 6
AI / 자동화의 전제조건
자동화에 꼭 AI/ML이 필요하지 않다
기존 데이터 자산
+
도메인 이해
+
단순한 도구
=
전문가의
반복 작업 제거
⚠️ 데이터가 없으면 LLM도, 파싱도, 어떤 자동화도 할 수 없다
데이터 자산화 → 자동화 가능성의 전제조건

## Slide 7
PART 2 · 자산화
두 자산의 연결
🗄️
Spec DB
자산화된
레지스터 명세 데이터
기대값, 필드 정의 포함
연결
📄
Regbank 파일
디버그 세션마다
HW 팀이 항상 생성하는
실제 레지스터 덤프
▶
⚡
자동화
가능성
두 자산을
연결하면 수동
분석을 자동화
할 수 있다
HW 팀은 Regbank를 항상 생성하고 있었다 — 연결만 하면 됐다

## Slide 8
PART 3 · 솔루션
시스템 아키텍처
INPUT
ENGINE
OUTPUT
🗄️
Spec Data DB
레지스터 명세 / 기대값
📁
Regbank Storage
이슈별 Regbank 보관
파싱 ▶
⚙️
파싱 / 분석 엔진
Regbank 파싱
Spec과 대조 분석
이상값 / 정상값 분류
결과 ▶
🖥️
Web UI
분석 결과 시각화
누구나 즉시 확인
이상값 하이라이트
기술 복잡도는 최소화 — 결과물의 가치에 집중

## Slide 9
LIVE DEMO
직접 보여드리겠습니다
Regbank 파일 → 분석 엔진 → Web UI 결과
1
Regbank 파일
업로드
›
2
처리 과정
시연
›
3
Web UI 결과
확인
›
4
수동 대비
시간 비교

## Slide 10
LIVE DEMO
분석 결과 하이라이트
HW Debugging Analysis — Regbank Viewer
SYS_CTRL_REG
0x0000_0001 → Expected: 0x0000_0001
NORMAL
PWR_STATE_REG
0x0000_00FF → Expected: 0x0000_0000
ERROR
CLK_DOMAIN_REG
0x0000_0003 → Expected: 0x0000_0001
WARN
INT_STATUS_REG
0x0000_0000 → Expected: 0x0000_0000
NORMAL
MEM_CTRL_REG
0x0000_DEAD → Expected: 0x0000_0001
ERROR
⚡
즉각적 결과
파일 업로드 즉시 분석 완료. 수동 검토 없음
🎯
이상값 자동 감지
Spec 기대값과 비교해 ERROR / WARN 자동 분류
👥
담당자 없이 누구나
Web UI에서 바로 확인 — 할당 대기 없음

## Slide 11
PART 4 · 여정
SW ↔ HW 협업 여정
🔧 HW 엔지니어의 역할
도메인 문제 정의 — 어떤 레지스터가 중요한가?
어떤 기대값이어야 하는가? 디버깅 프로세스의 맥락
💻 SW 담당자의 역할
기술 구현 — HW 디버깅 도메인 지식 없이 시작.
도메인은 HW에게, 구현은 SW가 담당
🤝 핵심: 협업이 없었다면 불가능
도메인 지식 없이 기술만으로는
올바른 자동화를 만들 수 없다
🧩
디버깅 프로세스 도메인 이해
SW 담당자가 HW 디버깅 프로세스를 이해하는 데 예상보다 시간이 걸렸다
🔄
Spec 데이터 정제 및 구조화
축적된 데이터도 그대로 쓸 수 없었다. 정제와 구조화 작업 필요
⚡
엣지 케이스 처리
예외적인 레지스터 상태, 특수 케이스들을 처리하는 과정이 까다로웠다
💡 기술적 단순함은 의도적 선택 — 복잡하지 않게 만든 것이 강점.
도메인 문제에 집중하기 위해 기술 복잡도를 의도적으로 낮게 유지했다.

## Slide 12
PART 4 · 여정
현재 한계 + 진화 가능성
CURRENT
파싱 / 분석
자동화 수준
Regbank 파싱 자동화
Spec 기대값과 대조
이상값 자동 분류 및 표시
Web UI로 누구나 확인
파일럿 단계 — 측정 데이터 축적 중
도메인
이해 ↑
▼
FUTURE
더 진화된
Agent
디버깅 패턴 학습 및 추론
문제 원인 자동 추론
유사 과거 케이스 매칭
진단 리포트 자동 생성
도메인 지식이 쌓일수록 가능성 확대

## Slide 13
PART 5 · 프레임워크
당신 팀에서도 찾을 수 있다
자동화 기회를 발굴하는 3가지 질문 — 지금 5분, 자기 팀에 적용해보세요
1
우리 팀에 반복적으로 수행하는 전문가 작업이 있는가?
시니어만 할 수 있고, 자주 반복되며, 시간이 많이 걸리는 작업을 찾는다
2
그 작업에 사용되는 데이터가 이미 어딘가에 구조화되어 있는가?
DB, 파일, 시스템 어딘가에 이미 존재하는 데이터를 발굴한다
3
두 데이터를 연결하면 자동화할 수 있는가?
데이터 연결 = 자동화 가능성. AI 없이도 단순한 도구로 시작할 수 있다

## Slide 14
CLOSING
함께 고민해요
"자동화와 Agent를 더 발전시키고 싶은데,
어떤 Framework로 설계하면 좋을지 아직 고민 중입니다.
같은 고민을 하고 계신 분이 있다면
발표 후 함께 이야기 나눠보고 싶습니다."
문제 발굴
데이터 자산화
두 자산 연결
SW ↔ HW 협업
단순한 도구
🤝
발표 후
함께 이야기해요
Agent Framework 설계,
자동화 기회 발굴,
비슷한 경험이 있으신 분 환영합니다
💬
Q & A